## Slide 1
1
单元五 计算与计算机系统
第二章 计算机组成及原理
Notes: 开关电路、中断
计算机使用二进制的原因：
1.具有两种稳定状态的器件比具有10种稳定状态的器件更好设计，从而简化逻辑线路
2.相比于十进制数，二进制数据的计算规则简单、少。0+0=0,0+1=1,1+1=10，而如果十进制，则0+0=0,0+1=1,0+2=2，。。。，显然规则多。
3。0、1和逻辑运算中的真、假可以进行对应，从而使用布尔运算来指导设计能实现算数和逻辑运算的逻辑部件。
使用二进制的缺点：
1.同样一个数，使用二进制表示数据会比较长；
2.人们习惯十进制，因此往往输入的是十进制，再转换为二进制。
图灵机的纸带可以看成是计算机的存储设备，数据存储在上面，图灵机的命令相当于一组事先已经设计、存储好的程序，它们在控制器的安排下，决定读写头的每一步操作和图灵机状态的变化。因此，图灵机事实上包含了存储程序的思想。图灵机提出不到十年，世界上第一台存储程序式通用计算机出现。诺依曼的谈话也证实了图灵对存储程序式计算机设计思想的杰出贡献
字长：指计算机一次能直接处理的二进制数据的位数。如一台PentiumⅢ的CPU字长为32位，表示其一次能处理的最大二进制数为232。字长的位数越多，计算机的运算能力越强，精度越高。
运算速度：是指计算机每秒钟内执行指令的数目，单位用MIPS(Million of Instructions Per Second，百万条指令／秒)表示。目前微机的运算速度已达到几千万次加减法指令/每秒。巨型机目前可达到12.5万亿次加减法指令/秒。
主频：是指CPU的时钟频率，即CPU在单位时间（秒）内平均“操作”的次数。
例如，Pentium Ⅲ的主频有500、733，赛扬400A等。主频的单位是兆赫兹(MHz)。目前微型计算机的主频都在1GHz以上。提高CPU的主频也是提高计算机性能的有效手段。
1

## Slide 2: 计算机的基本组成和原理
2
提纲
  信息处理的步骤
  计算机基本组成与工作原理
  走进微机机箱

## Slide 3: 计算机的基本组成和原理
3
一、信息处理的步骤
    接收信息（眼、耳、鼻、舌、身 ）
    存储信息（大脑、便条、书籍、录音磁带… ）
    处理信息（分类、分析、推理、计算… ）
    输出信息（当面陈述、书面报告、打电话… ）
    信息处理的控制（操作何时开始、何时结束、操作顺序）
计算机的本质是模拟人类的信息处理过程；
人类的信息处理过程 ：
计算机的信息处理过程要与此类似

## Slide 4: 计算机的基本组成和原理
4
二、计算机基本组成-冯诺依曼机
数据总线
控制路线
输入设备
输出设备
存储器
中央处理器（CPU）
运算部件
控制部件
地址总线
先不用关注连线的含义
接收信息
输出信息
存储信息
处理信息
处理过程的控制
Notes: 4
系统总线分成：数据总线、地址总线和控制总线三种，其中数据总线用来在输入输出设备和存储器、存储器和CPU之间传送数据；控制总线用来传送CPU向存储器、输入输出设备发出的控制信号；地址总线用来向存储器或者输入输出设备传送待输入输出的数据的地址。

## Slide 5: 计算机的基本组成和原理
5
存储器：存放数据和程序。
数据：数字、文字、图像、声音、动画等。
1、存储器
数据和程序的存储形式：0或1，二进制。
其实是通过存储介质的两种不同的稳定状态来分别代表0或1。

## Slide 6: 计算机的基本组成和原理
6
CPU
主存（内存）
辅存（外存）
存储系统的层次结构
主存/内存(半导体)：
  优:存取速度快
  缺:容量受限,单位成本高,断电丢失信息
辅存/外存(光盘,磁盘)：
  优:容量大,单位成本低,信息长久保存
  缺:存取速度慢
正在运行的程序和需要的数据存放在主存
暂时不用的程序和数据存放在辅存
辅存只与主存进行数据交换
让存储系统有主存的速度，辅存的容量

## Slide 7: 计算机的基本组成和原理
7
输入设备
输出设备
主存储器
中央处理器（CPU）
运算部件
控制部件
辅存储器

## Slide 8: 计算机的基本组成和原理
高速缓存
主存储器
辅存储器
中央处理器
（CPU）
输入设备
输出设备
高速缓存（Cache）是在CPU和内存之间增设的存储介质，它的读取速度比系统内存快很多。
在高速缓存中保存着CPU近期执行程序时所使用的内存副本，因而CPU执行程序过程中所需要的信息可以从高速缓存中获得。
高速缓存（cache）
Notes: CPU处理数据时，会先到Cache中去寻找，如果数据之前已操作过而暂存在Cache中，就不需要到内存中读取。在Cache中读取要快于内存。
高速缓存的目的是让数据访问适应于CPU的处理速度。其基于的原理是程序在一段的时间内，其访问的代码和数据在某一局部。

## Slide 9: 计算机的基本组成和原理
9
寄存器：用于临时存放数据的少量高速专用存储器，存取速度比主存快。主要在CPU、输入输出设备中。
存储地址寄存器（MAR）：
存储CPU要访问的存储单元或I/O设备的地址
存储数据寄存器（MDR）
缓存主存储器与CPU交换的读写数据。
MAR
MDR
主存储器的组成
存储单元
CPU
数据总线
控制总线
地址总线
读/写信号
Notes: 存储地址寄存器(MAR)是用来保存当前CPU所要访问的内存单元或I/O设备的地址。由于内存和CPU之间存在着速度上的差别，使用地址寄存器来保存地址信息，直到内存读/写操作完成为止。
存储数据寄存器(MDR)用来暂存微处理器与存储器或输人/输出接口电路之间待传送的数据。

## Slide 10
存储单元地址
0000H
0001H
0002H
FFFFH
存储体结构图
存储元
存储单元
（字节）
存储体

## Slide 11: 计算机的基本组成和原理
11
存储器的组成单元，存放8位二进制信息
存储单元
用于标识和识别每一个存储单元，也是二进制形式 。存储器容量决定了地址的位数，如果存储器有1024个（1KB）单元，那么地址编码为0～1023，对应的二进制数是0000000000～1111111111，需要用10位二进制来表示，也就是需要10根地址线
存储单元地址
存储器的最小单位，存放一位二进制数
存储元
衡量存储器空间大小的指标，以字节(Byte)为基本单位，一个字节由八个位（Bit）组成，即: 1Byte＝8Bit
存储容量

## Slide 12
CPU从内存读取地址为44H中的数据54
读指令
44H
54
Notes: 总线：各个部件之间传送信息的公共通路

## Slide 13: 计算机的基本组成和原理
13
1024（210）个字节称作 K 字节,简称KB(Kilo Byte)
1024K（220）个字节称作 M 字节,简称MB(Mega Byte)
1024M（230）个字节称作 G 字节,简称GB(Giga Byte)
1024G（240）个字节称作 T 字节,简称TB(Tera Byte)
其他一些存储容量单位
Notes: N根地址总线能访问2的N次方个存储单元

## Slide 14: 计算机的基本组成和原理
*补充概念
  RAM和ROM
  BIOS、CMOS
14
ROM
BIOS
(程序)
RAM
CMOS
操作
RAM：随机存储器，可读写，断电后数据消失。如内存。
CMOS：是一块RAM，存储关于系统配置的具体参数。
ROM：只读存储器，断电后数据不会消失。
BIOS：被固化在ROM芯片上的一组程序。
Notes: CMOS是主板上一块可读写的RAM芯片，用于保存当前系统的硬件配置信息和用户设定的某些参数。
CMOS由主板上的电池供电，即使系统断电信息也不会丢失。
对CMOS中各项参数的设定和更新可通过开机时特定的按键实现。进入BIOS设置程序可对CMOS进行设置。
CMOS既是BIOS设定系统参数的存放场所，又是BIOS设定系统参数的结果。
BIOS是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。
BIOS可以设置CMOS中的系统参数。

## Slide 15
BIOS(Basic Input/output system)，即基本输入/输出系统
是被固化在计算机ROM芯片上的一组程序，直接与硬件打交道，为操作系统提供了控制硬件设备的基本功能。
BIOS组成:
● 系统信息设置程序：引导过程中，用特殊热键启动，进行用户参数设置，并把参数存入CMOS 中；
● 开机上电自检程序：通过读取CMOS 中的内容识别硬件配置，并对其进行自检和初始化；
● 系统自举装载程序：在自检成功后将磁盘相对0道0扇区上的引导程序装入内存，让其运行以装入操作系统；
●基本输入输出程序：主要I/O设备的驱动程序和中断服务。BIOS直接和系统硬件资源打交道，因此总是针对某一类型的硬件系统，而各种硬件系统又各有不同，所以存在各种不同种类的BIOS。
Notes: 首先让我们来了解一些基本概念。第一个是大家非常熟悉的BIOS（基本输入输出系统），BIOS是直接与硬件打交道的底层代码，它为操作系统提供了控制硬件设备的基本功能。BIOS包括有系统BIOS（即常说的主板BIOS）、显卡BIOS和其它设备（例如IDE控制器、SCSI卡或网卡等）的BIOS，其中系统BIOS是本文要讨论的主角，因为计算机的启动过程正是在它的控制下进行的。BIOS一般被存放在ROM(只读存储芯片)之中，即使在关机或掉电以后，这些代码也不会消失。 第二个基本概念是内存的地址，我们的机器中一般安装有32MB、64MB或128MB内存，这些内存的每一个字节都被赋予了一个地址，以便CPU访问内存。32MB的地址范围用十六进制数表示就是0～1FFFFFFH，其中0～FFFFFH的低端1MB内存非常特殊，因为最初的8086处理器能够访问的内存最大只有1MB，这1MB的低端640KB被称为基本内存，而A0000H～BFFFFH要保留给显示卡的显存使用，C0000H～FFFFFH则被保留给BIOS使用，其中系统BIOS一般占用了最后的64KB或更多一点的空间，显卡BIOS一般在C0000H～C7FFFH处，IDE控制器的BIOS在C8000H～CBFFFH处。 第一步： 当我们按下电源开关时，电源就开始向主板和其它设备供电，此时电压还不太稳定，主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET（重置）信号，让CPU内部自动恢复到初始状态，但CPU在此刻不会马上执行指令。当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了（当然从不稳定到稳定的过程只是一瞬间的事情），它便撤去RESET信号（如果是手工按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器，那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号），CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令，从前面的介绍可知，这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内，无论是Award BIOS还是AMI BIOS，放在这里的只是一条跳转指令，跳到系统BIOS中真正的启动代码处。 第二步： 系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST（Power－On Self Test，加电后自检），POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作，例如内存和显卡等设备。由于POST是最早进行的检测过程，此时显卡还没有初始化，如果系统BIOS在进行POST的过程中发现了一些致命错误，例如没有找到内存或者内存有问题（此时只会检查640K常规内存），那么系统BIOS就会直接控制喇叭发声来报告错误，声音的长短和次数代表了错误的类型。在正常情况下，POST过程进行得非常快，我们几乎无法感觉到它的存在，POST结束之后就会调用其它代码来进行更完整的硬件检测。 第三步： 接下来系统BIOS将查找显卡的BIOS，前面说过，存放显卡BIOS的ROM芯片的起始地址通常设在C0000H处，系统BIOS在这个地方找到显卡BIOS之后就调用它的初始化代码，由显卡BIOS来初始化显卡，此时多数显卡都会在屏幕上显示出一些初始化信息，介绍生产厂商、图形芯片类型等内容，不过这个画面几乎是一闪而过。系统BIOS接着会查找其它设备的BIOS程序，找到之后同样要调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化相关的设备。 第四步： 查找完所有其它设备的BIOS之后，系统BIOS将显示出它自己的启动画面，其中包括有系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容。 第五步： 接着系统BIOS将检测和显示CPU的类型和工作频率，然后开始测试所有的RAM，并同时在屏幕上显示内存测试的进度，我们可以在CMOS设置中自行决定使用简单耗时少或者详细耗时多的测试方式。 第六步： 内存测试通过之后，系统BIOS将开始检测系统中安装的一些标准硬件设备，包括硬盘、CD－ROM、串口、并口、软驱等设备，另外绝大多数较新版本的系统BIOS在这一过程中还要自动检测和设置内存的定时参数、硬盘参数和访问模式等。 第七步： 标准设备检测完毕后，系统BIOS内部的支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备，每找到一个设备之后，系统BIOS都会在屏幕上显示出设备的名称和型号等信息，同时为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源。 第八步： 到这一步为止，所有硬件都已经检测配置完毕了，多数系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个表格，其中概略地列出了系统中安装的各种标准硬件设备，以及它们使用的资源和一些相关工作参数。 第九步： 接下来系统BIOS将更新ESCD（Extended System Configuration Data，扩展系统配置数据）。ESCD是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段，这些数据被存放在CMOS（一小块特殊的RAM，由主板上的电池来供电）之中。通常ESCD数据只在系统硬件配置发生改变后才会更新，所以不是每次启动机器时我们都能够看到“Update ESCD… Success”这样的信息，不过，某些主板的系统BIOS在保存ESCD数据时使用了与Windows 9x不相同的数据格式，于是Windows 9x在它自己的启动过程中会把ESCD数据修改成自己的格式，但在下一次启动机器时，即使硬件配置没有发生改变，系统BIOS也会把ESCD的数据格式改回来，如此循环，将会导致在每次启动机器时，系统BIOS都要更新一遍ESCD，这就是为什么有些机器在每次启动时都会显示出相关信息的原因。 第十步： ESCD更新完毕后，系统BIOS的启动代码将进行它的最后一项工作，即根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动。以从C盘启动为例，系统BIOS将读取并执行硬盘上的主引导记录，主引导记录接着从分区表中找到第一个活动分区，然后读取并执行这个活动分区的分区引导记录，而分区引导记录将负责读取并执行IO.SYS，这是DOS和Windows 9x最基本的系统文件。Windows 9x的IO.SYS首先要初始化一些重要的系统数据，然后就显示出我们熟悉的蓝天白云，在这幅画面之下，Windows将继续进行DOS部分和GUI（图形用户界面）部分的引导和初始化工作。 如果系统之中安装有引导多种操作系统的工具软件，通常主引导记录将被替换成该软件的引导代码，这些代码将允许用户选择一种操作系统，然后读取并执行该操作系统的基本引导代码（DOS和Windows的基本引导代码就是分区引导记录）。 上面介绍的便是计算机在打开电源开关（或按Reset键）进行冷启动时所要完成的各种初始化工作，如果我们在DOS下按Ctrl＋Alt＋Del组合键（或从Windows中选择重新启动计算机）来进行热启动，那么POST过程将被跳过去，直接从第三步开始，另外第五步的检测CPU和内存测试也不会再进行。我们可以看到，无论是冷启动还是热启动，系统BIOS都一次又一次地重复进行着这些我们平时并不太注意的事情，然而正是这些单调的硬件检测步骤为我们能够正常使用电脑提供了基础。
15

## Slide 16
CMOS是主板上的一块可读写的RAM芯片的别名。
  里面存放的是关于系统配置的具体参数，这些参数可通过BIOS设置程序进行设置。
  CMOS RAM 芯片靠专用电池供电，因此关机后，CMOS芯片中的信息都不会丢失。
BIOS与CMOS相关但不同，BIOS中存储着系统设置程序，是完成CMOS参数设置的程序代码；CMOS RAM中存储的是系统参数，是BIOS程序需要的数据。BIOS程序存储在ROM中，而CMOS数据存储在RAM中。
ROM
BIOS
(程序)
RAM
CMOS
操作

## Slide 17
17
  磁带、磁盘工作原理：
  利用磁头进行”电－磁”转换来进行信息的读写。
  写数据时，加正向脉冲电流，电流消失后磁介质会处于正剩磁状态；加负向脉冲电流 ，电流消失后磁介质会处于负剩磁状态。这两个稳定的状态可以分别用来表示0和1。
  读取：磁－》电 。
  光盘工作原理：
  刻盘时使用激光在光盘表面形成一系列的坑（如坑代表1）。读盘时利用从光滑表面和坑反射回的光线不同来区分0和1。
辅存储器
电
磁
电磁转换

## Slide 18
由若干个磁性圆盘组成。
磁盘中的信息是记录在盘面的一个个同心圆上
硬盘驱动器将磁盘片完全密封在驱动器内，盘片不可更换。
*磁盘
硬盘主引导区(即MBR-Main Boot Record)一般位于硬盘的0磁道0柱面1扇区，也就是硬盘的起始位置，它包括两部分内容：硬盘主引导程序和硬盘分区表数据信息，长度为512字节。
如果这些信息被修改了，那硬盘里的数据就会丢失。

## Slide 19
机械硬盘，即普通硬盘，主要由：盘片、磁头、盘片转轴及控制电机、磁头控制器、数据转换器、接口、缓存等几个部分组成。 优点是：生产成本低，容量大。但稳定性及读写数据速度不如固态硬盘。
固态硬盘 由控制芯片和存储芯片（FLASH芯片或DRAM芯片）组成，和我们熟悉的闪存盘、闪存卡较为相似。优点是：速度快、防震、体积小、零噪音。但价格贵。
现在的笔记本大部分都是用2.5寸的机械硬盘，而台式机用的是3.5寸的机械硬盘。
如苹果出的IPAD 用的就是固态硬盘，还有部份超薄的笔记本也会用到固态硬盘。
*硬盘技术

## Slide 20: 计算机的基本组成和原理
20
  举例：键盘、扫描仪、鼠标、触摸屏、麦克、磁带机、磁盘机、光盘机
功能：接收输入操作者给计算机提供的原始信息（如文字、图形、图像、声音等），将其转换成计算机能够识别和接收的信息方式（二进制），然后顺序地把它们送入存储器中 。
2、输入设备
输入设备
存储器
Notes: 20
键盘工作原理：键盘中有发现按下键位置的键扫描电路，产生被按下键代码的编码电路，将产
生代码送入计算机的接口电路，这些电路统称为键盘控制电路。依据键盘工作原理，可以把
计算机键盘分为编码键盘和非编码键盘。
(1) 键盘控制电路的功能完全依靠硬件自动完成，这种键盘称为编码键盘，它能自动将按
下键的编码信息送入计算机。编码键盘响应速度快，但它以复杂的硬件结构为代价，而且其
复杂性随着按键功能的增加而增加。
(2) 另外一种键盘，它的键盘控制电路功能要依靠硬件和软件共同完成，这种键盘称为非
编码键盘。这种键盘响应速度不如编码键盘快，但它可通过软件为键盘的某些按键重新定义，
为扩充键盘功能提供了极大的方便，因此，得到了广泛的使用。

## Slide 21: 计算机的基本组成和原理
21
  举例：显示器、打印机、绘图仪、磁带机、磁盘机、光盘机
功能：接收来自于存储器的计算机处理的数据、计算结果等，将其从二进制形式转换成人们习惯接受的信息形式（如文字、曲线、图像、表格、声音等）、或能为其他机器所接受的形式，然后输出。
3、输出设备
输出设备
存储器

## Slide 22: 计算机的基本组成和原理
22
完成各种算术运算和逻辑运算。
运算器的核心部件是算术逻辑单元（ALU）和若干个寄存器。ALU用于执行算数运算和逻辑运算，寄存器用于存放参加运算的各种数据以及运算后的结果。
4、运算器
各种数值运算，如：加、减、乘、除等
算术运算
进行逻辑判断的非数值运算，如：与、或、非、移位、比较等
逻辑运算
中央处理器（CPU）
运算部件
控制部件
Notes: 22
ALU 的基本结构是超前进位加法器，其由与门、或门、非门三种最基本的门电路组成的。可以根据1个控制信号来决定完成算术运算还是逻辑运算

## Slide 23: 计算机的基本组成和原理
23
控制器是计算机中的控制中心，用来安排操作次序、翻译指令代码、向其他部件发出控制信号、指挥计算机部件协同工作。
5、控制器
在介绍控制器结构之前，我们先来了解几个概念：
指令、指令系统、程序

## Slide 24: 计算机的基本组成和原理
24
计算机任务实现过程总是被分解成若干个简单的、基本的操作来实现（基本操作的重用性）。
指令:能够被计算机硬件直接识别的、命令计算机进行某种基本操作的二进制代码串。
程序一定是先转化（编译或解释）成指令的序列，然后再被计算机执行。
指令

## Slide 25: 计算机的基本组成和原理
25
一般计算机包括如下几类指令：
1）算术运算类。执行加、减、乘、除等算术运算的指令类；
2）逻辑运算类。执行与、或、非、移位、比较等逻辑运算的指令类；
3）传送类。执行取数、存数、传送等操作的指令类；
4）程序控制类。执行无条件转移、条件转移、调用程序、返回等操作的指令类；
5）输入/输出类。执行输入、输出、输入/输出等实现内存和外部设备之间传输信息操作的指令类；
6）其他类指令。执行停机、空操作、等待等操作的指令类。

## Slide 26: 计算机的基本组成和原理
26
操作码：用来表明本条指令要求计算机完成的操作；
操作数地址：CPU根据该地址取得所需的操作数；可能直接给出操作数，可能是内存地址，也可能是寄存器地址（即寄存器名）；
操作结果的存储地址：将对操作数的操作结果保存在该地址中，以便再次使用；可能是内存地址，也可能是寄存器地址；
下一条指令的地址：一般的，如果程序是顺序执行，则下一条指令的地址由程序计数器PC（存放下一条指令地址的寄存器）给出；仅当改变程序的运行顺序（转移、调用子程序）时，下条指令的地址才由转移类指令给出。
指令的组成：
操作码 地址码
地址码
操作码和地址码均是二进制数据

## Slide 27: 计算机的基本组成和原理
27
计算机能直接识别和执行的全部指令的集合，称为该种计算机的指令系统。
不同类型的计算机具有不同的指令系统，其中指令种类和数目也不同。
指令系统

## Slide 28: 计算机的基本组成和原理
28
程序是按事先设计的功能和性能要求编制的指令序列。
注意：这种提法并不都是指程序必须是二进制代码,而是指程序最终会转换为指令序列！
程序

## Slide 29: 计算机的基本组成和原理
29
#include <stdio.h> /*程序示例：读取两整数，输出乘积*/
main()
{
int number1;
int number2;
int result;
printf("please input the two numbers:\n");
scanf(“%d %d”,&number1,&number2); //读取乘数和被乘数
result = number1 * number2; //两数相乘
printf（“the result is : %d\n ”, result）; //输出结果
return 0;
}
程序
程序员写的程序
翻译
指令序列
程序运行
本程序涉及：输入输出指令、传送类指令、算数运算指令，程序将被翻译成这些指令的序列，然后依次执行这些指令
传送类、输出类指令:输出提示信息
输入类、传送类指令:输入整数到内存某地址
传送类指令:操作数1和操作数2从内存传送到运算器的寄存器中
乘法指令:执行两数相乘操作
传送类指令:操作结果写入内存
传送类指令:从内存读取操作结果
输出类指令:输出提示信息
Notes: 29
本程序涉及：输入输出指令、传送类指令、算数运算指令，程序将被翻译成这些指令的序列，然后依次执行这些指令
输出类指令:输出提示信息
输入类指令:输入一个整数到内存某地址
输入类指令:输入另一个整数到内存某地址
传送类指令:操作数1从内存传送到运算器的寄存器中
传送类指令:操作数2从内存传送到运算器的寄存器中
乘法指令:执行两数相乘操作
输出类指令:输出提示信息

## Slide 30: 计算机的基本组成和原理
30
OK，我们已经清楚了计算机的五大组成部件
可是，这五大组成是如何协同工作的？
程序是如何自动执行的？
存储程序：程序（指令序列）在内存中。

## Slide 31
31
输入设备
输出设备
主存储器
中央处理器（CPU）
运算部件
控制部件
辅存储器
程序的运行就是不断地 取指令、分析指令、执行指令的过程，这3个步骤均由控制器来控制。控制器取指令、分析指令，产生操作控制信号发给输入输出设备、运算部件或者主存，完成指令的执行。
输入类操作信号
输出类操作信号
传送类操作信号
算术运算/逻辑运算操作信号
转移类操作信号

## Slide 32
32
程序计数器PC
地址形成逻辑
指令寄存器
指令地址
操作数地址
···
微操作
控制部件
控制器结构图
内存地址
00011101
11010010
11011000
10100110
...
00011100
11100111
01011010
指令
指令操作码译码器
指令
···
运算器微操作控制信号
···
···
主存储器或输入输出设备微操作控制信号
其他部件微操作控制信号
时序部件
中断系统
操作控制台
程序－》二进制指令－》装载到内存－》第一条指令地址进程序寄存器PC－》取指令－》分析指令－》执行指令－》取指令－》分析指令－》执行指令…
微操作：一条指令的执行实际是通过按一定次序执行一系列基本操作完成的，这些基本操作称为“微操作”。因此指令需要转换成微操作，这个转换是由微操作控制部件完成的。
Notes: 如果指令中的操作数是内存地址，则需要先由地址形成逻辑形成真正的物理地址，然后传送到内存，这样后续才能实现内存的读取
32

## Slide 33: 计算机的基本组成和原理
33
控制器首先从程序计数器中取得当前要执行的指令的地址，根据这个地址从主存储器中取出指令复制到指令寄存器中，并将下一条指令的地址置入程序计数器PC(Program counter)中(取指令）；
然后由指令译码器对指令寄存器中存放的指令的操作码部分进行译码（分析指令），根据译码结果由微操作控制部件产生各种最基本的不可再分的微操作的控制信号，即微命令，以控制各计算机部件完成该指令的功能（执行指令）。
控制器工作原理

## Slide 34: 计算机的基本组成和原理
34
中断：在指令的执行过程中或执行结束，外部设备或者计算机内部可能会发来急需处理的数据或其他紧急事件处理信号，这就需要CPU暂停正在执行的程序，转去处理相应的紧急事件，待处理完毕后再回到原处继续执行，这一过程称为中断。
中断的实现需要软件和硬件综合完成，硬件部分叫做中断装置，软件部分称为中断处理程序。
中断装置和中断处理程序统称为中断系统。
Notes: 中断：在指令的执行过程中或执行结束，外部设备或者计算机内部可能会发来急需处理的数据或其他紧急事件处理信号，这就需要处理机暂停正在执行的程序，转去处理相应的紧急事件，待处理完毕后再回到原处继续执行，这一过程称为中断。
中断系统
来自ITwiki，开放的信息技术大百科
Jump to: navigation, &lt;jumptoSearch&gt;
中断装置和中断处理程序统称为中断系统。
中断系统是计算机的重要组成部分。 实时控制、故障自动处理、计算机与外围设备间的数据传送往往采用中断系统。中断系统的应用大大提高了计算机效率.
不同的计算机其硬件结构和软件指令是不完全相同的，因此，中断系统也是不相同的。计算机的中断系统能够加强CPU对多任务事件的处理能力。中断机制是现代计算机系统中的基础设施之一，它在系统中起着通信网络作用，以协调系统对各种外部事件的响应和处理。 中断是实现多道程序设计的必要条件。 中断是CPU对系统发生的某个事件作出的一种反应。 引起中断的事件称为中断源。中断源向CPU提出处理的请求称为中断请求。发生中断时被打断程序的暂停点成为断点。CPU暂停现行程序而转为响应中断请求的过程称为中断响应。处理中断源的程序称为中断处理程序。CPU执行有关的中断处理程序称为中断处理。而返回断点的过程称为中断返回。 中断的实现实行软件和硬件综合完成，硬件部分叫做硬件装置，软件部分成为软件处理程序。
中断系统的功能
1）实现中断响应和中断返回
当CPU 收到中断请求后，能根据具体情况决定是否响应中断，如果CPU没有更急、更重要的工作，则在执行完当前指令后响应这一中断请求。CPU中断响应过程如下：首先，将断点处的PC值（即下一条应执行指令的地址）推入堆栈保留下来，这称为保护断点，由硬件自动执行。然后，将有关的寄存器内容和标志位状态推入堆栈保留下来，这称为保护现场，由用户自己编程完成。保护断点和现场后即可执行中断服务程序，执行完毕，CPU由中断服务程序返回主程序，中断返回过程如下：首先恢复原保留寄存器的内容和标志位的状态，这称为恢复现场，由用户编程完成。然后，再加返回指令RETI，RETI指令的功能是恢复PC值，使CPU返回断点，这称为恢复断点。恢复现场和断点后，CPU将继续执行原主程序，中断响应过程到此为止。
2）实现优先权排队 通常，系统中有多个中断源，当有多个中断源同时发出中断请求时，要求计算机能确定哪个中断更紧迫，以便首先响应。为此，计算机给每个中断源规定了优先级别，称为优先权。这样，当多个中断源同时发出中断请求时，优先权高的中断能先被响应，只有优先权高的中断处理结束后才能响应优先权低的中断。计算机按中断源优先权高低逐次响应的过程称优先权排队，这个过程可通过硬件电路来实现，亦可通过软件查询来实现。
3）实现中断嵌套 当CPU响应某一中断时，若有优先权高的中断源发出中断请求，则CPU能中断正在进行的中断服务程序，并保留这个程序的断点（类似于子程序嵌套），响应高级中断，高级中断处理结束以后，再继续进行被中断的中断服务程序，这个过程称为中断嵌套，其示意图如图5.8所示。如果发出新的中断请求的中断源的优先权级别与正在处理的中断源同级或更低时，CPU不会响应这个中断请求，直至正在处理的中断服务程序执行完以后才能去处理新的中断请求。
微程序：
现代计算机大多采用微程序控制器结构。微程序是处理器内部用于处理外部指令的程序，也称微码，是最内层的程序，与处理器硬件直接相关，被固化于控制器内的只读存储器中。他的任务是用软件的方法分解一条机器指令为一系列微指令，即控制命令，除了硬件设计人员，一般人不知道它的存在。
计算机中断
博客分类： 硬件知识
嵌入式工作数据结构生活D语言
什么是中断 中断是计算机中的一个十分重要的概念，在现代计算机中毫无例外地都要采用中断技术。什么是中断呢？可以举一个日常生活中的例子来说明，假如你正在给朋友写信，电话铃响了。这时，你放下手中的笔，去接电话。通话完毕，再继续写信。这个例子就表现了中断及其处理过程：电话铃声使你暂时中止当前的工作，而去处理更为急需处理的事情(接电话)，把急需处理的事情处理完毕之后，再回头来继续原来的事情。在这个例子中，电话铃声称为“中断请求”，你暂停写信去接电话叫作“中断响应”，接电话的过程就是“中断处理”。相应地，在计算机执行程序的过程中，由于出现某个特殊情况(或称为“事件”)，使得暂时中止现行程序，而转去执行处理这一事件的处理程序，处理完毕之后再回到原来程序的中断点继续向下执行，这个过程就是中断。
计算机为什么要采用中断 为了说明这个问题，再举一例子。假设你有一个朋友来拜访你，但是由于不知道何时到达，你只能在大门等待，于是什么事情也干不了。如果在门口装一个门铃，你就不必在门口等待而去干其它的工作，朋友来了按门铃通知你，你这时才中断你的工作去开门，这样就避免等待和浪费时间。计算机也是一样，例如打印输出，CPU传送数据的速度高，而打印机打印的速度低，如果不采用中断技术，CPU将经常处于等待状态，效率极低。而采用了中断方式，CPU可以进行其它的工作，只在打印机缓冲区中的当前内容打印完毕发出中断请求之后，才予以响应，暂时中断当前工作转去执行向缓冲区传送数据，传送完成后又返回执行原来的程序。这样就大大地提高了计算机系统的效率。
什么是中断的优先级 我们仍然可以举例说明中断优先级的概念。在上面的例子中，如果在电话铃响的同时，门铃也响了，那么你将在“接电话”和“开门”这两个中断请求中选择，先响应哪一个请求。这就有一个谁优先的问题。如果“开门”比“接电话”重要(或者说“开门”比“接电话”的优先级高)，那么就应该先开门，然后再接电话，接完电话后再回头来继续写信。这就是说，当同时有多个中断请求时，应该先响应优先级较高的中断请求。 此外，如果在响应一个中断，执行中断处理的过程中，又有新的中断事件发生而发出了中断请求，应该如何处理也取决于中断事件的优先级。当新发生的中断事件的优先级高于正在处理的中断事件时，又将中止当前的中断处理程序，转去处理新发生的中断事件，处理完毕才返回原来的中断处理。在上面的例子中，我们假设“开门”比“接电话”的优先级高。在你写信时，电话铃响了，你去接电话，在通话的过程中，门铃又响了。因为“开门”的优先级高，你只能让通话的对方稍等，放下电话去开门。开门之后再回头继续接电话，通话完毕再回去继续写信。而如果“开门”比“接电话”的优先级低，那么在通话的过程中门铃响了也可以不予理睬，通话结束再去开门。当然，在日常生活中，谁也不会为“开门”和“接电话”规定一个优先级别的高低。但是在计算机中，各种中断事件很多，其优先级都有规定，否则就会乱套。在计算机中，中断事件的优先级是根据事件的实时性、重要性和软件处理的方便性来安排的
34

## Slide 35: 思考：下图中各线的含义？
35
输入设备
输出设备
主存储器
中央处理器（CPU）
运算部件
控制部件
辅存储器
数据总线
控制路线
地址总线

## Slide 36: 计算机的基本组成和原理
36
数据总线
控制路线
地址总线
中央处理器（CPU）
控制部件
操作数/运算结果/指令
读/写信号
地址
输入设备
存储器
输入数据
要求输入
输出数据
输出设备
要求输出
运算部件

## Slide 37: 计算机的基本组成和原理
37
思考：上页的图显示了CPU和其他组成部件之间的关系。如果要表示出运算部件、控制部件和其他部件之间的关系，需要对图做哪些修改？

## Slide 38
38
数据总线
控制路线
地址总线
中央处理器（CPU）
控制部件
读/写信号
地址
输入设备
存储器
输入数据
要求输入
输出数据
输出设备
要求输出
运算部件
指令
操作数/运算结果

## Slide 39
39
电源、软驱、光驱、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、网卡、总线…
探索微机－－机箱

## Slide 40
40
探索微机－－主板

## Slide 41
41
探索微机－－CPU

## Slide 42
42
探索微机－－存储器

## Slide 43: 计算机的基本组成和原理
43
计算机有哪几大组成部分？各部分的作用？
指令和程序的关系？指令都包括哪些类？
思考题：认真思考并研究
寄存器和存储器（内存）有什么区别？
控制器和运算器有什么区别及关系？
程序是如何执行的？

## Slide 44
44